| Terostat-450 |  |
| --- | --- |
| Спиртовой раствор, предназначенный для очистки поверхностей и улучшения их адгезивных свойств. |  |

Основа: 2-пропанол (изопропиловый спирт)	Выпуск: 25.11.2005

Описание продукта

Продукт Terostat-450 представляет собой спиртовой раствор, разработанный специально для очистки невпитывающих поверхностей. В его состав входят активные компоненты, улучшающие адгезивные свойства эластичных клеев и герметиков на поверхностях, которые плохо поддаются склеиванию.

Области применения

Продукт Terostat-450 используется для очистки и, при необходимости, улучшения адгезивных свойств эластичных клеев и герметиков на металлических и пластмассовых поверхностях, а также на поверхностях с покрытием.

Технические данные

Цвет:	бесцветный, прозрачный

Плотность:	прибл. 0,8 г/см3

Запах:	запах спирта

Консистенция:	жидкотекучий

Время испарения:	10-60 мин.

Предварительные замечания

Перед применением продукта необходимо изучить содержание Паспорта безопасности материала, в котором имеется информация о мерах предосторожности и рекомендации по технике безопасности. Кроме того, следует соблюдать соответствующие меры предосторожности при обращении с химическими веществами, на упаковке которых обязательно должны быть предупредительные наклейки.

Применение

Тщательная очистка субстратов очень важна для достижения надежной адгезии на металлических, пластиковых поверхностях и поверхностях с покрытием.

Продукт Terostat-450 наносится тонким равномерным слоем с помощью подходящей чистой тканевой или бумажной салфетки. После появления на такой салфетке видимых загрязнений, ее необходимо заменить.

Ультрафиолетовый индикатор, содержащийся в продукте Terostat-450, поможет убедиться в отсутствии на обрабатываемой поверхности областей, не покрытых раствором. Лучше всего для такой проверки подходит ультрафиолетовая лампа с длиной волны около 380 нм.

После нанесения раствора контейнер необходимо плотно закрыть во избежание попадания в него влаги. При смешивании с водой или под воздействием влаги продукт Terostat-450 теряет свои свойства и становится мутным на вид.

Очистка

Брызги раствора необходимо удалять сразу же с помощью поглощающего материала.

Хранение

Чувствительность к замерзанию	Отсутствует

Рекомендованная температура хранения	От 10°C до 25°C

Срок годности	9 месяцев в оригинальной закрытой упаковке

Упаковка

Алюминиевая бутыль	1000 мл

Банка	10 л

| Предостережения/ Рекомендации по технике безопасности/ Правила транспортировки | см. Паспорт безопасности вещества |
| --- | --- |